Zadanie 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1710B Siemiatycze – Czartajew – Grodzisk,

odcinek w ok. m. Krynki Sobole dł. 0,170 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie ( 20,00 + 150,00 ) x 5,00 = 170,00 m x 5,00 m = 850,00 m2 | [m2] | 850,00 |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową ( 20,00 + 150,00 ) x 5,00 = 170,00 m x 5,00 m = 850,00 m2 | [m2] | 850,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 3. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej przyjęto wyrównania : 3 cm ( 20,00 + 150,00 ) x 5,00 = 170,00 m x 5,00 m = 850,00 m2 850,00 m2 x 0,03 m x 2,50 t/m3 = 63,75 t | [t] | 63,75 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej ( 20,00 + 150,00 ) x 5,00 = 170,00 m x 5,00 m = 850,00 m2 | [m2] | 850,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2013-04-15 |

Zadanie 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn – Ostrożany

odcinek w m. Miłkowice Maćki o dł. 0,100 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 100,00 m x 6,00 m = 600,00 m2 | [m2] | 600,00 |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 100,00 m x 6,00 m = 600,00 m2 | [m2] | 600,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 3. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej przyjęto grubość wyrównania : 3 cm 100,00 m x 6,00 m = 600,00 m2 600,00 m2 x 0,03 m x 2,50 t/m3 = 45,00 t | [t] | 45,00 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 100,00 m x 6,00 m = 600,00 m2 | [m2] | 600,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2013-04-15 |

Zadanie 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1765B odcinek  w m. Nurzec-Stacja

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 150,00 m x 5,50 m = 825,00 m2 | [m2] | 825,00 |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 150,00 m x 5,50 m = 825,00 m2 | [m2] | 825,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 3. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej przyjęto grubość wyrównania : 3 cm 150,00 m x 5,50 m = 825,00 m2 825,00 m2 x 0,03 m x 2,50 t/m3 = 61,88 t | [t] | 61,88 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 150,00 m x 5,50 m = 825,00 m2 | [m2] | 825,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2013-04-23 |

Zadanie 4

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B odcinek w m. Ostrożany o dł. 0,200 km

oraz drogi powiatowej nr 1711B o dł. 0,250 km

|  | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie droga nr 1711 B : 250,00 m x 5,00 m = 1 250,00 m2 droga nr 2101B : 200,00 m x 6,50 m = 1 300,00 m2 łączna powierzchnia : 2 550,00 m2 | [m2] | 2 550,00 |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową dwukrotne skropienie droga nr 1711 B : 250,00 m x 5,00 m = 1 250,00 m2 droga nr 2101B : 200,00 m x 6,50 m = 1 300,00 m2 łączna powierzchnia : 2 550,00 m2 | [m2] | 5 100,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 3. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej przyjęto grubość wyrównania : 4 cm droga nr 1711 B : 250,00 m x 5,00 m = 1 250,00 m2 droga nr 2101B : 200,00 m x 6,50 m = 1 300,00 m2 łączna powierzchnia : 2 550,00 m2 2 550,00 m2 x 0,04 m x 2,50 t/m3 = 255,00 t | [t] | 255,00 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej droga nr 1711 B : 250,00 m x 5,00 m = 1 250,00 m2 droga nr 2101B : 200,00 m x 6,50 m = 1 300,00 m2 łączna powierzchnia : 2 550,00 m2 | [m2] | 2 550,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2013-04-15 |

Zadanie 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik o łącznej długości 1,251 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 1. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | [m2] | 6 331,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 2. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej przyjęto średnio grubość wyrównania : 3 cm 6 331,00 m2 x 0,03 m x 2,50 t/m3 = 474,83 t | [m2] | 474,83 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 3. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej droga nr 1786B Mielnik – Wajków w m. Wajków 76,00 x 6,00 = 456,00 m2 droga nr 1781B Mielnik - Sutno – Niemirów ( 65,00+120,00+60,00+330,00+50,00+100,00+50,00 ) x 5,00 = = 775,00 x 5,00 = 3 875,00 m2 droga nr 1785B Mielnik – Mętna - Adamowo ( 150,00+ 250,00 ) x 5,00= 400,00 x 5,00 = 2 000,00 m2 Razem : 6 331,00 m2 | [m2] | 6 331,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2013-04-18 |